СЕРТИФИКАТ №

Грунт ГФ-0119,серый

ГОСТ 23343-78

Вид тары                                       Количество мест                                          Масса нетто, кг

Партия №                                                                                                              Дата изготовления

| Наименование показателя | Норма | Фактическое значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цвет пленки грунтовки | Оттенок не нормируется |  |
| 2 | Внешний вид пленки | После высыхания грунтовка должна образовывать ровную, однородную, матовую или полуматовую пленку, не содержащую механических включений. |  |
| 3 | Условная вязкость по ВЗ-246 при (20+0,5) ⁰С, с, не менее | 60-100 |  |
| 4 | Массовая доля нелетучих веществ, % | 53 - 59 |  |
| 5 | Степень перетира, мкм, не более | 30 |  |
| 6 | Степень разбавления грунтовки растворителем, %, не более | 25 |  |
| 7 | Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |  |
| 8 | Прочность пленки при ударе на приборе У-1,см, не менее | 50 |  |
| 9 | Адгезия пленки, баллы, не более | 1 |  |
| 10 | Время высыхания до степени 3 при (20+0,5)⁰С,ч, не более при (105+5)⁰С, мин, не более | 12 35 |  |
| 11 | Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3, усл. ед | 0,35 |  |
| 12 | Стойкость пленки к статическому воздействию жидкостей при t (20+2)0С, ч, не менее 3% раствора NaCl воды индустриального масла | 48 144 240 |  |
| 13 | Способность пленки шлифоваться | Пленка при шлифовании должна образовывать ровную поверхность и не засаливать шкурку |  |
| 14 | Расслаивание, см3,не более | 5 |  |
| 15 | Стойкость пленки к действию нитроэмали | Не должно быть отслаивания, сморщивания, растрескивания пленки нитроэмали, нанесенной на грунтовку |  |

Заключение лаборатории ОТК: соответствует  ГОСТ 23343-78

Начальник лаборатории ОТК:

"    "                              20          г.