МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»
им. В.И. Ульянова (Ленина)» (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Основы течеискания и вакуумной техники»

в очной форме

20 – 22 апреля 2021 года

Подготовка к аттестации по методу

«контроль герметичности» в системе

РОСТЕХНАДЗОРА И РОСАТОМА

Санкт-Петербург

2021

ПРИГЛАШЕНИЕ

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В. И. Ульянова и ООО «ВАКТРОН» приглашают сотрудников предприятий принять участие в курсе повышения квалификации «Основы течеискания и вакуумной техники».

Программа является подготовительным курсом к аттестации персонала в области контроля герметичности по требованиям РОСТЕХНАДЗОР (СДАНК-01-2020, СДАНК-02-2020) и РОСАТОМ ГОСТ Р 50.05.01-2018, ГОСТ Р 50.05.11-2018.

Категория обучающихся

После прохождения итогового тестирования специалист получает методические материалы, видеозапись занятий и удостоверение о повышении квалификации государственного образца по университетской программе дополнительного профессионального образования.

- Категория слушателей – специалисты лабораторий неразрушающего контроля промышленных предприятий, специалисты ОТК, операторы течеискателей, вакуумных установок и другие категории.

- Уровень образования – высшее техническое или среднее специальное. Форма обучения – очная, в течение 3 дней.

- Место проведения занятий – Отель «Новый Петергоф», Санкт-Петербург, Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, 34. Для слушателей семинара действуют специальные цены на бронирование номеров.

Лекторы курса

- Преподаватели университета СПбГЭТУ «ЛЭТИ» — расчетные и исследовательские задачи

- Сотрудники компании ВАКТРОН — разработка систем течеискания и вакуумирования

- Специалисты метрологической организации — поверка и калибровка в течеискании

- Представители аттестационного центра — аттестация персонала и лаборатории неразрушающего контроля

- Инженеры по сервису ULVAC, NOLEK, SVC и PEDRO GIL — модернизация и обслуживание вакуумных насосов и аналитических систем

1. ПРОГРАММА КУРСА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

|  | День 1 |
| --- | --- |
|  | Вступительное слово, знакомство с лекторами и слушателями, определение тематики и курса исходя из задач, стоящих перед обучающимися |
|  | Вводная лекция о течеискании и вакуумной техники. Термины и определения |
|  | Классификация методов контроля герметичности. Вопросы и определения для установления соответствия понятий слушателей из различных отраслей промышленности |
|  | Входной контроль знаний слушателей. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах". |
|  | Вакуумная техника и контроль герметичности в авиационной и космической отрасли |
|  | Средства получения вакуума для авиации |
|  | Способы и методы контроля течеисканием в аэрокосмической отрасли |
|  | Герметичность объектов военного назначения |
|  | Нормативные документы и отраслевые стандарты течеискания для военной промышленности |
|  | Порядок контроля и оформления результатов проверки |
|  | Требования к специалистам, оборудованию и лаборатории неразрушающего контроля для военной приемки изделий |
|  | Кофе-брейк |
|  | Эксплуатация и сервисное обслуживание масс-спектрометрических течеискателей |
|  | Устройство течеискателя масс-спектрометрического на примере ULVAC HELIOT. Назначение, область применения. Условия эксплуатации. Технические характеристики. Конструкция течеискателя, назначение и состав основных узлов. Элементы вакуумной системы |
|  | Обслуживание и ремонт течеискателей ТИ Завода «Измеритель»: ТИ1-50, ТИ1-30, ТИ1-22 и других моделей |
|  | Порядок ежегодного периодического обслуживания вакуумных насосов течеискателей и вакуумных установок |
|  | Внедрение контроля герметичности на предприятии |
|  | Создание лаборатории неразрушающего контроля |
|  | Аттестация специалистов и выбор течеискателей |
|  | Подготовка рабочего места контроля герметичности Требования к помещению. Подготовка документов для аттестации и аккредитации лаборатории, обучения и аттестации персонала, поверке приборов и вспомогательного оборудования |
|  | Выбор измерительных приборов и вакуумных откачных систем для лаборатории контроля герметичности и для задач предприятия |
|  | Обед |
|  | Практические занятия по настройке и эксплуатации течеискателей |
|  | Масс-спектрометрическая камера. Понятие статистической чувствительности, оценка статистической чувствительности системы «щуп-течеискатель» |
|  | Калибровка и настройка контрольной течи. Отработка времени смесеобразования с применением контрольных течей, расчет концентрации гелия в гелиево-воздушной смеси. Количественная оценка потока через течь. Оценка динамической чувствительности |
|  | Свободное обсуждение задач слушателей |
|  | День 2 |
|  | Вакуумные насосы. Характеристика насосов, устройство. Принцип работы |
|  | Обслуживание и ремонт пластинчато-роторных насосов на примере ULVAC GLD, GHD, GCD |
|  | Сервис и ремонт бустерных насосов Рутса ULVAC PMB и PEDRO GIL |
|  | Порядок правильной эксплуатации и график обслуживания спиральных насосов ULVAC DIS, ISP |
|  | Ремонт золотниковых плунжерных вакуумных насосов Ulvac PKS |
|  | Кофе-брейк |
|  | Контроль герметичности компрессорного и холодильного оборудования. Автоматические линии контроля герметичности. Системы заправки изделий гелием и хладагентами |
|  | Установки рекуперации гелия. Устройство и экономическая эффективность |
|  | Испытания на герметичность и визуальный контроль. Работа с микроскопом и течеискателем для визуального анализа реальных дефектов |
|  | Контроль герметичности приборов СВЧ. Особенности проверки течеискателем микроволновых устройств |
|  | Стенды контроля герметичности способом обдува, щупа и опрессовки |
|  | Вакуумная ловушка. Азотная ловушка. Конденсационная низкотемпературная ловушка. Фильтры для течеискателя и вакуумных насосов |
|  | Обед |
|  | Практические занятия по сервисному обслуживанию течеискателей, вакуумных насосов и масс-спектрометров |
|  | Сервисное обслуживание течеискателя смена катодов, чистка клапанов, настройка магнитной систем. Процесс калибровки течеискателя по гелиевой течи Расчет пороговой чувствительности |
|  | Метрология течеискания. Течи Гелит. Поверка и калибровка течеискателей |
|  | Контроль герметичности изделия с замкнутой оболочкой. Практическая работа по способу опрессовки гелием изделий микроэлектроники |
|  | Квадрупольный масс анализатор и течеискатель. Сравнение чувствительности. Настройка и калибровка масс-спектрометра. Программа анализа состава газа в вакуумной камере |
|  | Кофе-брейк |
|  | Классификация дефектов вакуумных изделий |
|  | Формулы пересчета потоков течей для методов контроля герметичности |
|  | Течеискание способом вакуумной камеры, щупа и обдува |
|  | Контроль знаний слушателей. Решение задач на тему Оценка допустимой величины утечки для изделия |
|  | Портативные течеискатели. Применение и принцип действия. Электронный гелиевый течеискатель. Характеристики |
|  | Система для заправки гелиево-воздушной смесью. Стенды газоподготовки и смешивания гелия для заправки изделий |
|  | Манометрический и вакуумметрический течеискатель Характеристики и применение |
|  | Поиск утечек в подземных трубах и цистернах без раскапывания |
|  | Свободное обсуждение задач слушателей. Ответы на вопросы |
|  | День 3 |
|  | Источники газов в вакуумной системе. Причины и вероятность появления течей. |
|  | Нормативная база течеискания. Методические рекомендации о порядке проведения контроля герметичности. Обзор ГОСТ по течеисканию 2018 и 1990 годов |
|  | Установки контроля герметичности для конвейерных производств. Рабочие места контроля герметичности |
|  | Рабочее место герметизации и контроля герметичности микроэлектронных изделий РМГиКГ-ЭЛИ. Для задачи контроля герметичности сборок электронных изделий |
|  | Рабочее место контроля герметичности электроники РМКГ-ГИРО |
|  | Установка контроля герметичности радиаторов, интеркулеров и кондиционеров |
|  | Контроль герметичности топливных шлангов |
|  | Контроль герметичности колесных дисков |
|  | Контроль герметичности топливного бака автомобилей и летательных аппаратов |
|  | Проверка герметичности компрессоров для автомобиля |
|  | Контроль герметичности датчиков подушек безопасности автомобилей |
|  | Тест герметичности стопорного клапана, четырехходового клапана, расширительного клапана |
|  | Контроль герметичности медной тормозной трубки |
|  | Стенд контроля герметичности огнетушителей |
|  | Течеискание для манометров и датчиков давления |
|  | Стенд контроля герметичности вакуумных присосок и пневмосистем |
|  | Система контроля герметичности пластинчатых теплообменников |
|  | Тест на герметичность водонагревателей |
|  | Проверка герметичности реле высокого напряжения |
|  | Рабочее место контроля герметичности способом опрессовки РМКГ-ЛАЗЕР |
|  | Кофе-брейк |
|  | Датчики давления для измерений в вакуумной системе |
|  | Вакуумметры: механические, термопарные, тепловые |
|  | Ионизационные магнитные электроразрядные насосы. Устройство насосов и принцип работы |
|  | Конструирование вакуумных установок. Вакуумные материалы |
|  | Подготовка изделий к вакуумному контролю герметичности |
|  | Радиоактивный, манометрический, масс-спектрометрический, галогенный (галоидный), пузырьковый, ультразвуковой, катарометрический методы контроля герметичности |
|  | Обед |
|  | Безопасность труда при эксплуатации течеискателей. Вакуумная гигиена |
|  | Основы течеискания, способы контроля суммарной и локальной негерметичности. Безопасность труда при течеискании |
|  | Требования вакуумной гигиены к производственным помещениям и персоналу |
|  | Итоговый контроль знаний. Ответы слушателей на экзаменационные вопросы. Подведение итогов занятий. Выдача удостоверений о повышении квалификации |

# 2. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Знания являются основой культуры производства. Для квалифицированной эксплуатации вакуумных установок и компетентной организации процесса контроля герметичности изделий на предприятии специалисту следует проходить регулярное повышение квалификации.

Дополнительная профессиональная образовательная программа «Основы течеискания и вакуумной техники» подготовлена преподавателями по направлению вакуумной техники университета «ЛЭТИ» и аттестованными в области контроля герметичности специалистами ВАКТРОН. Данный курс повышения квалификации содержит:

- информацию о действующих нормативных документах, методиках и инструкциях;

- материалы зарубежных тренингов по эксплуатации и ремонту вакуумного оборудования;

- опытные наработки специалистов по изготовлению систем контроля герметичности в России.

Целью реализации программы является совершенствование компетенций в области эксплуатации современного вакуумного оборудования в рамках имеющейся квалификации. Начальный уровень специалиста может быть любым, т.к. вводные лекции направлены на повторение основ вакуумной техники.

Программа занятий может быть скорректирована в соответствии с пожеланиями слушателей.

# 3. Приобретаемые компетенции

Знания

  - Основы физических процессов в вакуумных системах. Теория достижения технического вакуума, его измерения и применения в технологии производства.

  - Принцип и основные сведения о работе вакуумных насосов и датчиков давления. Теория расчета проводимости вакуумных трубопроводах в различных режимах течения газа.

  - Принцип работы, органы управления и порядок настройки вакуумного оборудования и аппаратуры, с которой будет работать специалист.

  - Основные положения методики (технологии) и нормативной документации по контролю герметичности объектов и систем, а также факторы, влияющие на достоверность обнаружения дефектов, и способы ее повышения.

  - Порядок оформления результатов контроля течеисканием.

  - Правила охраны труда и техники безопасности.

Умения и навыки

- Подготавливать объект и настраивать аппаратуру для применения вакуумных технологий в соответствии с требованиями инструкции.

- Выполнять операции по поиску дефектов и определению зон (сечений), в которых предполагается наличие дефектов в вакуумных системах и изделиях.

- Настраивать и проводить периодическое обслуживание вакуумного оборудования.

- Выполнять необходимые операции с изделиями и вакуумными установками по завершении производственных операций.

# 4. Планируемые результаты обучения

Изучение дисциплины подготовит слушателя к квалифицированной эксплуатации и проведению технического обслуживания современного вакуумного оборудования, в числе которого:

- Современный масс-спектрометрический течеискатель ULVAC HELIOT и отечественный гелиевый течеискатель ТИ1-50;

- Портативный гелиевый течеискатель Х1;

- Манометрический течеискатель S9;

- Масс-спектрометры и анализаторы остаточных газов;

- Установка для заправки изделий газовой смесью;

- Вакуумные насосы и аксессуары для обнаружения утечек;

- Вакуумная запорная арматура: клапаны, вентили, дроссели;

- Датчики давления и системы контроля давления;

- Установки рекуперации гелия.

# 5. Учебно-методическое обеспечение программы

Каждый обучающийся специалист получает комплект видеозаписей лекций о течеискании и нормативных документов по вакуумной технике в электронном виде.

| Раздел | Основная литература |
| --- | --- |
| 1, 2 | ОСТ 5.0170-81. Контроль неразрушающий. Металлические конструкции. Газовые и жидкостные методы контроля герметичности. |
| 2, 3, 4 | ГОСТ Р 50.05.01-2018 Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме контроля. Унифицированные методики. Контроль герметичности газовыми и жидкостными методами. |
| 5, 6 | ГОСТ 28517-90. Контроль неразрушающий. Масс-спектрометрический метод течеискания. Общие требования. |
| 7, 8 | Течеискатель масс-спектрометрический Ulvac Heliot 901W1. Руководство по эксплуатации, ООО «Вактрон», СПб, 2015. |
| 6, 7, 8 | ОСТ 11-0808-92 Контроль неразрушающий. Методы течеискания. |

# 5. Форма аттестационных процедур и критерии оценки

Оценка качества освоения программы осуществляется в форме итогового тестирования в письменной форме, содержащего контрольные вопросы по каждому разделу программы. Слушатель считается аттестованным, если имеет более 75% правильных ответов по каждому разделу программы. Регистрация участников: 8 (812) 989-01-72, info@vactron.org

Документы лаборатории НК: свидетельство о поверке течеискателя, свидетельство об утверждении типа средств измерений течеискателя, свидетельство об аттестации ЛНК.

Заявка на участие в информационном семинаре
 «Основы течеискания и вакуумной техники»

Просим Вас заполнить бланк заявки и направить по электронной почте info@vactron.org. На основе информации, представленной в заявке, будет подготовлен договор и счет на оплату участия.

| Компания: |
| --- |
| 1. Ф.И.О. сотрудника |
| Должность: |
| Эл. Почта: | Телефон: |
| 2. Ф.И.О. сотрудника |
| Должность: |
| Эл. Почта: | Телефон: |
| 3. Ф.И.О. сотрудника |
| Должность: |
| Эл. Почта: | Телефон: |
| Эл. Почта компании: | www. |
| Юр. адрес компании*: |
| Почтовый адрес*: |
| ИНН/КПП*: |
| Расчетный счет*: |
| Корреспондентский счет*: |
| БИК*: |
| Банк*: |
| Генеральный директор**: |
| Документ, на основании которого действует генеральный директор (устав, доверенность) **: |  |

Стоимость участия и наличие свободных мест в группе просим узнавать по телефону 8 (812) 989-01-72 или электронной почте info@vactron.org. При отправке на обучение трех и более сотрудников действуют специальные цены.

Стоимость включает:

- три дня занятий в очной форме;

- Методические материалы, видеозапись лекций на диске;

- Обучение и экзаменационный контроль слушателей по программе повышения квалификации*;

- Выдачу удостоверения повышения квалификации**;

*- услуга оказывается «СПБГЭТУ «ЛЭТИ» на основании Государственной Лицензии на проведение образовательной деятельности №1103 от 13 октября 2014 г. **-для слушателей, успешно прошедших тестирование.

Даты и место проведения занятий: в очной форме 20 – 22 апреля 2021 года. Отель «Новый Петергоф», Санкт-Петербург, Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, 34. Для слушателей семинара действуют специальные цены на бронирование номеров.

Заполненную заявку просим отправить на электронную почту info@vactron.org
Вопросы по регистрации участников по телефону: 8 (812) 989-01-72

# Text boxes

Обновленная
программа 2021